# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Ekg

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry rejestratora |
| 1 | automatyczna analiza i interpretacja | Tak |  |
| 2 | praca w trybie Auto lub Manual | Tak |  |
| 3 | sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera | Tak |  |
| 4 | klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | Tak |  |
| 5 | kolorowy ekran dotykowy (7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu | Tak |  |
| 6 | prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 7 | wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru: 112 mm) | Tak |  |
| 8 | wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4 | Tak |  |
| 9 | czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |
| 10 | prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | Tak |  |
| 11 | proste zakładanie papieru (Easy load) | Tak |  |
| 12 | baza pacjentów i badań | Tak |  |
| 13 | wewnętrzna pamięć 1000 badań | Tak |  |
| 14 | zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive) | Tak |  |
| 15 | detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału | Tak |  |
| 16 | detekcja stymulatora serca | Tak |  |
| 17 | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
| 18 | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | Tak |  |
| 19 | cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | Tak |  |
| 20 | cyfrowy filtr pływania izolinii | Tak |  |
| 21 | interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną, pamięcią USB - PenDrive) | Tak |  |
| 22 | interfejs komunikacyjny LAN umożliwiajacy wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą | Tak |  |
| 23 | zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
| 24 | sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 25 | menu wyświetlane na ekranie | Tak |  |
| 26 | konfiguracja wyglądu i kompozycji ekranu | Tak |  |
| 27 | konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania | Tak |  |
| 28 | współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG - CardioTEKA | Tak |  |
| 29 | wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu | Tak |  |
| 30 | możliwość wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki | Tak |  |
| 31 | automatyczna analiza i interpretacja | Tak |  |
| 32 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

Oświadczamy, że urządzenie o powyższych parametrach nadaje się do użytkowania bez dodatkowych nakładów.

___________________________							______________________

Miejscowość, data										podpis Wykonawcy