Załącznik Nr 2.2.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Ekg –  szt.  1

Parametry wymagane

| Lp. | Parametry aparatu EKG | PARAMETRY OFEROWANE OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG |  |
| 2 | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń |  |
| 3 | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 |  |
| 4 | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna |  |
| 6 | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu |  |
| 7 | Detekcja stymulatora serca |  |
| 8 | Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG ( rozdzielczość 320 x 240 ) |  |
| 9 | Pamięć wewnętrzna ponad 500 badań |  |
| 10 | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm |  |
| 11 | Zapis w trybie ręcznym ( manual ) |  |
| 12 | Zapis w trybie automatycznym ( jednoczasowo lub czas rzeczywisty ) |  |
| 13 | Zapis wstecznego przebiegu EKG ( do 10 s ) |  |
| 14 | Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparatu ) do oceny arytmii |  |
| 11 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu . |  |
| 12 | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s |  |
| 13 | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV |  |
| 14 | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz |  |
| 15 | Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz |  |
| 16 | Filtr adaptacyjny ( automatyczny ) |  |
| 17 | Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) |  |
| 18 | Interfejs komunikacyjny 2 x USB |  |
| 19 | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał |  |
| 20 | Przetwornik A/C 24 bit |  |
| 21 | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku |  |
| 22 | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) |  |
| 23 | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 |  |
| 24 | Automatyczny test aparatu |  |
| 25 | Waga max 1,3 kg ( bez wyposażenia ); 1,8 kg ( z wyposażeniem ) |  |
| 26 | Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka |  |
| 27 | Wózek pod aparat |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
 reprezentowania Wykonawcy