Załącznik Nr 2.4.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Wielofunkcyjne łóżko elektryczne –  szt.  1

Parametry wymagane

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: długość 2150 mm, (+/- 30 mm) szerokość 960 mm, (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min 250kg. | TAK |  |
|  | Montowana półka na pościel. | TAK |  |
|  | Wymiary leża: 870*2000 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
| 3 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe | TAK |  |
| 5 | Szczyty łóżka lakierowane proszkowo, wypełnione wodoodporną płytą | TAK |  |
| 6 | Wyjmowane tworzywowe segmenty leża umożliwiające łatwą i szybką dezynfekcję. | TAK |  |
| 8 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od 350 do 840 mm, (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 9 | Elektryczne regulacje : kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70(, (+/-5() kąt segmentu uda: 0 - 50(, (+/-5() pozycja Trendelenburga: 20(, (+/-2() pozycja anty-Trendelenburga: 20(, (+/-2() | TAK PODAĆ |  |
| 10 | Możliwość uzyskania „pozycji kardiologicznej” - wygodnej pozycji siedzącej pacjenta oraz pozycji Fowlera, | TAK |  |
| 11 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący działanie funkcji łóżka przy braku zasilania sieciowego lub transporcie | TAK |  |
| 12 | Pilot reczny oraz druga skrzynka blokująca funkcje z pilota. | TAK |  |
| 14 | Panel centralny z możliwością blokowania poszczególnych funkcji | TAK |  |
| 18 | Funkcja CPR segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK |  |
| 19 | Autokontur segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK |  |
| 20 | Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca zsuwaniu i zakleszczaniu się pacjenta do 90 mm | TAK |  |
| 21 | Elektryczne zasilanie 220-240V/50Hz | TAK |  |
| 22 | Cztery antystatyczne koła jezdne o średnicy 150 mm wyposażone w centralny system blokady, umożliwiają jazdę na wprost oraz łatwe manewrowanie łóżkiem | TAK |  |
|  | Prześwit do podłogi ok. 155 mm | TAK |  |
| 24 | Barierki boczne spełniają nową normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. | TAK |  |
|  | Zapewnia bezpieczną wysokość do 42 cm. Cała obsługa systemu regulacji odbywa się łatwo i szybko w pozycji pionowej bez konieczności absorbowania dodatkowego miejsca. Przycisk świadomego zwalniania blokady barierki bocznej. Pionowe słupki mogą dodatkowo służyć jako podpory do wstawania z łóżka. | TAK |  |
| 26 | Łóżko wyposażone w: - Barierki boczne spełniające nową normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. - materac w tkaninie paro przepuszczalnej nieprzemakalnej - wieszak kroplówki | TAK |  |
| 29 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
| 30 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 31 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 32 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 33 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 34 | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |
| 35 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów | TAK PODAĆ |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
 reprezentowania Wykonawcy