# ZOZ-P-25/2020

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na Zakup dostawę — aparatu USG, finansowanego ze środków własnych przez 12 miesięcy w trybie leasingu.

Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany.

I. ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………………………………………………………….

# II. MIEJSCE 1 TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Termin realizacji zamówienia: do 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru wykonawcy i podpisania Umowy.

Sposób dostarczenia: dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego.

# III. WARUNKI PODMIOTOWE

O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

# IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest leasing fabrycznie nowego aparatu USG  oraz obsługa serwisowa powyższego aparatu. Szczegóły dotyczące aparatu zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zainteresowany jest wyłącznie ofertami na całość zamówienia.

# V.  INFORMACJE DODATKOWE

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą zamawianego aparatu.

- Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 12 ratach miesięcznych przelewem. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu umowy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianom. Płatności będą realizowane w

polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę z ceną podaną w Załączniku 1 do Zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na całym etapie realizowania Zamówienia, należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

# VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

I. Ocenie podlega oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr I do zapytania ofertowego.

- Do oferty należy załączyć:

- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS lub CEDG etc.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- UMOWA PRZEWŁASZCZENIA RZECZY RUCHOMEJ

- DRUK ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZNIA

- UMOWA POŻYCZKI

- DEKLARACJA WEKSLOWA

- SPECYFIKACJA DO UMOWY POŻYCZKI

- Oferty złożone bez wymienionych załączników nie będą podlegały ocenie.

- Kryterium oceny ofert: cena brutto - 100%

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów wg podanego kryterium.

# VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin złożenia ofert — 17.11.2020 r. godz. 11:30 (decyduje data wpływu oferty do ZOZ w Szczytnie).

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania pod adresem e-mail: bdiakow@szpital.szczytno.pl

Osobami do kontaktu są: Bohdan Diaków tel. 89/623-21-41 e-mail: bdiakow@szpital.szczytno.pl  .

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Parametry Techniczne

Ultrasonograf przenośny z 2 głowicami: Convex, Liniowa

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzającej wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy (wyklucza się aparaty demonstracyjne i rekondycjonowane) | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu – wymagany 2020 | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Wysokiej klasy, przenośny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 25 000 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz bateryjne | TAK |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 2 | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 180 dB | TAK |  |  |
|  | Monitor LED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu . Przekątna ekranu min. 15 cali | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1024x768 | TAK |  |  |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz. | TAK |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 40 000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | TAK |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1,0 - 30 cm | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) | TAK |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 400 obrazów/sek. | TAK |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 100 obrazów/sek. | TAK |  |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 2 zakresy częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: 4,0 m/sek. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 9,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 0,5 mm do 30 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 30 stopni z możliwością zmiany odchylenia ze skokiem co 1 stopień | TAK |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 8 map | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) na dysku SSD o pojemności min. 200 GB | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: min. DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Wbudowane min. jedno wyjście USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł WIFI umożliwiający przesyłanie obrazów do chmury | TAK |  |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x10 | TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x10 | TAK |  |  |
|  | Możliwość szybkiego (przy użyciu jednego przycisku) powiększenia pola obrazowego na cały ekran monitora | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Naczyniowych Brzusznych Małych narządów Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Transkranialnych Pediatrycznych Anestezjologicznych Medycyny ratunkowej Ginekologiczno-położniczych | TAK |  |  |
|  | Czas pracy przy korzystaniu z trybu B na wbudowanej baterii min.1 godzina | TAK |  |  |
|  | Szybki start systemu max. 30 sekund | TAK |  |  |
|  | Tryb uśpienia/ czuwania | TAK |  |  |
|  | Czas startu z trybu czuwania max.10 sekund | TAK |  |  |
|  | Ciężar jednostki głównej max. 5 kg | TAK |  |  |
|  | Wózek z czterema skrętnymi kołami z możliwością bezpiecznego zamontowania aparatu | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarnobiały |  |  |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5– 5 MHz. | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów: min. 128 | TAK |  |  |
|  | Promień krzywizny min. 60 mm | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4 – 15 MHz. | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |  |
|  | Szerokość czoła min. 38 mm | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Microconvex Endocavitarną, min. 4-10 MHz, min. 128 elementów, kąt skanowania min. 150 stopni, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice) min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego          Miejsce . . data...

Pieczęć Wykonawcy

## Formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………Tel:………………………………………..FAKS………………………………………………

Odpowiadając na 	zaproszenie do 	składania ofert	 na: Zakup dostawę — aparatu USG, finansowanego ze środków własnych przez 12 miesięcy w formie leasingu oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto:………….. zł (słownie:)	powiększoną o wartość podatku VAT…………zł (słownie:………) dające łączną cenę brutto  ………………zł (słownie:……..)

Wykonawca funkcjonuje na rynku od ......................... (miesiąc/rok)

Oświadczamy, że :

- Firma nie pełni wobec Zamawiającego funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- Firma nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń jego postanowienia;

- Akceptujemy wzór Umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

- Akceptujemy wzór protokołu przekazania, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy i do niniejszego Zapytania Ofertowego;

## Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

Zobowiązujemy sie do wykonania usługi zgodnie z wytycznymi wyszczególnionymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym w sposób należyty.

Załącznikiem do niniejszej oferty są;

- kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS lub EDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- UMOWA PRZEWŁASZCZENIA RZECZY RUCHOMEJ

- DRUK ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZNIA

- UMOWA POŻYCZKI

- DEKLARACJA WEKSLOWA

- SPECYFIKACJA DO UMOWY POŻYCZKI

czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

# UMOWA

Umowa została zawarta w Szczytnie, dnia.____2020r.   pomiędzy :

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Szczytnie adres siedziby:  ul. M.C. Skłodowskiej 12;

12-100 Szczytno

NIP:745-15-93-187;	REGON: 519483005;

reprezentowanym przez:

- Dyrektora Szpitala Beatę Kostrzewa

- przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Anny Uliszewskiej

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

NIP;  REGON

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że na podstawie Regulaminu Wewnętrznego  przeprowadził  procedurę zakupu aparatu USG do walki z COVID-19 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie z ratalną formą płatności.

§ 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą do magazynu ogólnego Zamawiającego, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia z obsługi zestawu/urządzenia: Wykonawca przedłożył ofertę i uzyska 12-miesięczną formę zapłaty od instytucji leasingowej, składając jednocześnie wraz z ofertą: UMOWA PRZEWŁASZCZENIA RZECZY RUCHOMEJ, DRUK ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZNIA; UMOWA POŻYCZKI; DEKLARACJA WEKSLOWA

- Parametry techniczne – opis, jest szczegółowo określony  załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego  i w ofercie  Wykonawcy z dnia ____.2020 r, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia ma odbyć się w  terminie do __ dni od daty udzielenia przedmiotowego zamówienia.

§ 3 Cena i warunki płatności

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi. netto

2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT- 8% w wysokości  zł.

- Razem brutto poz. nr 1 i 2:   zł.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Cena podana w załączniku nr 1  nie może  ulec zmianie  przez okres trwania umowy.

- Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu  zamówienia.

- Powyższa cena obejmuje wszystkie wymagane przez Zamawiającego koszty realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku.

- Podstawą do wystawienia rachunku / faktury VAT jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego, jako sprawny technicznie i bez wad.

10. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto podane na Fa VAT do 30 dni od daty otrzymania  faktury/rachunku.

- Rachunek / faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której wynika płatność.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 4 Dostawa, instalacja i odbiór przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 umowy.

- W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

  - Dostarczenia go na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - rozładunek i dostarczenie do Magazynu ogólnego

  - wykonanie wszystkich niezbędnych czynność w celu  uruchomienia przedmiotu zamówienia

  - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi  przedmiotu zamówienia

  - dostarczenie przy dostawie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim,

  - Dostarczenie wraz z urządzeniem Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji BHP (§41. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844) – jeśli taki dokument jest wymagany przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP

11. (przeszkolenie, o czym mowa w ppkt.  d)  odbędzie się w terminie  - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i jest niezależne od terminu dostawy).

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego .

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie dostawy jest:);  w sprawie szkolenia jest ……………..

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ……………….......

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny  i pozbawiony wad.

- Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego.

- Za szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotem umowy.

§ 5 Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych i serwisowania  przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym na zasadach i warunkach, które zostały określone SIWZ i  stanowią zał. nr 5 w ofercie Wykonawcy .

§ 6 Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, z winy Wykonawcy,  w formie kar umownych.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych:

  - za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 5% ceny określonej w § 3 ust. 1;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 5% ceny określonej

w § 3 ust. 1;

  - za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2  w wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego.

  - za zwłokę w usunięciu usterki, wady w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy  w wysokości 5% ceny określonej w § 3 ust. 1.

- Kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 ust. 1.

- Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7 Warunki odstąpienia od umowy

1. 	Zamawiający odstąpi od umowy:

- gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- w sytuacjach określonych w § 6 ust. 1 c) nie dotrzyma terminów wyznaczonych przez Zamawiającego.

§ 8 Zmiany treści umowy

- Zamawiający  określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian  w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

  - dopuszcza się  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych małoistotnych  postanowień do umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

  - zmiana nazwy Zamawiającego w przypadku dokonania takiej zamiany ustawą;

  - w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji zamówienia

  - w stosunku do terminu realizacji umowy:

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano  w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ;

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

- jeżeli nastąpią jakiekolwiek opóźnienia w pracach spowodowane utrudnieniami, przeszkodami leżącymi po stronie Zamawiającego (np. nie odebranie w terminie uprzednio uzgodnionym z Wykonawcą części lub całości wykonanych dostaw)

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

  - zmiany danych teleadresowych,;

- Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego         akceptacji przez Strony.

8. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

9. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

10.  W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

§ 9 Inne postanowienia umowy

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.  z 2017r.  poz. nr 1579 z p. zm. ) oraz ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn.

zm.)

§ 11

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

........................................  	 	 	 	 	 	.............................................

WYKONAWCA                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

zał. nr 1

Warunki gwarancji

  - Wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonego urządzenia/zestawu  i udziela * - miesięcznej  w  gwarancji i rękojmi (z opcja przedłużenia gwarancji), wraz z urządzeniami dodatkowymi, które wchodzą w jego skład (dotyczy również wykonanych czynności instalacyjnych)  Gwarancja  obejmuje wszelkie naprawy  łącznie z materiałami, i wymiany elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp.

Wykonawca w zakresie gwarancji zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę/jednostki

*(podać adres i nr tel. autoryzowanych placówek serwisowych)

  - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością zamówionego urządzenia, przedłuża o ten okres czas obowiązywania gwarancji. Okres przedłużenia gwarancji liczony będzie od dnia skutecznego przekazania zgłoszenia o usterce jednostce serwisowej,  do dnia przekazania Zamawiającemu sprawnego urządzenia. Na wymieniony zasadniczy podzespół, element, moduł itp.  wykonawca udziela odrębnej, minimum  24- miesięcznej gwarancji .

  - Czas reakcji (przystąpienia do usunięcia awarii) serwisu od chwili pisemnego zgłoszenia awarii – nie dłużej  niż 48 godz., a w przypadku zgłoszenia usterki w dni przedświąteczne do 72 godz. (dni robocze od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek urządzenia w terminie nie dłuższym niż  4 w dni robocze (dni robocze od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem dni  ustawowo wolnych od pracy).

  - W przypadku jeśli okres naprawy będzie wynosił powyżej 4 dni lub wymagane będzie sprowadzenie części  z zagranicy RP, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do 24 godzin po upływie okresu,  o którym mowa w pkt 5 na czas naprawy, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiany przedmiot zamówienia.

  - W przypadku przeprowadzenia  kolejnych 6 istotnych   napraw urządzenia (istotnych w szczególności np. wymiana zespołu napędowego lub głowic roboczych, paneli sterujących, procesorów lub modułów sterujących itp., bez których urządzenie nie spełnia swoich funkcji) lub napraw, których wartość łączna przekroczy 70% ceny ofertowej niniejszego zamówienia, w okresie trwania gwarancji,  które powstały nie z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany  urządzenia na nowe i wolne od wad (taki sam typ i model lub inne, które będzie posiadało nie gorsze parametry i funkcje – jak w ofercie). Po każdej naprawie wykonawca przedłoży zamawiającemu zestawienie kosztów wymienionych części urządzenia.

  - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na wskutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi producenta.

  - Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad gwarancyjnych  poniesie Wykonawca.

  - Odrzucenie reklamacji gwarancyjnej Zamawiającego, upoważnia go do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowania sprawy , celem rozstrzygnięcia przez sąd. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca zapewnia w pełni bezpłatne dla Zamawiającego przeglądy techniczne dokonywane przez autoryzowany serwis w okresie trwania gwarancji  w ilości i o częstotliwości zgodnej z wymogami producenta urządzenia  przy czym ostatni przegląd najpóźniej 2 miesiące przed upływem terminu gwarancji.

  - Integralną całość niniejszych warunków stanowi „Karta gwarancyjna” producenta urządzenia, przy czym nadrzędne są postanowienia niniejszego załącznika nr 5 .

  - Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem Zamawiającemu stanowiskową instrukcję BHP (§41. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

  - Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem wykaz adresów z telefonami autoryzowanych przedstawicieli serwisowych oraz każdorazowo powiadomi Zamawiającego w przypadku zmian tych danych.

  - W okresie trwania gwarancji w „pełny zakres”,  w trakcie eksploatacji Wykonawca  będzie wykonywał bezpłatnie konserwacje, naprawy z wymianą części,  przeglądy techniczne, kalibracje i inne czynności serwisowe oraz instalacje i szkolenia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107 poz. 679). Do karty pracy lub karty serwisowej (raportu) wykonawca dołączać będzie wyniki wszystkich wykonanych pomiarów. Powyższe czynności może wykonywać podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela.

- Serwis pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia)

Po upływie gwarancji „Pełny i ograniczony zakres” zapewniamy Zamawiającemu dostęp do  pełnej, odpłatnej, autoryzowanej obsługi serwisowej, która świadczona będzie przez uprawnioną jednostkę /nazwa, adres,

Z możliwość przyjmowania zgłoszeń 24 godz. na dobę  -dni robocze, w tym soboty-  przez cały rok z  czasem reakcji (przystąpienia do usunięcia awarii – usterki) serwisu od chwili jej zgłoszenia w ciągu - nie dłużej niż 96 godz. w dni robocze.

Wykonawca zapewnia, iż dostępność  serwisu oraz  części zamiennych będzie możliwa przez okres minimum 7 lat  od daty protokołu odbioru zamawianego sprzętu.

INNE

Jednocześnie oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia WIDEOLARYGNOSKOP VL3D

/wpisać typ i nazwę/  oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Niniejszym oświadczam, że oferowany, wyspecyfikowany w zał. nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po str. Zamawiającego.

Po upływie okresu gwarancji, orientacyjny  koszt rocznej/kwartalnej/miesięcznej* (aktualny na dzień składania ofert)  obsługi serwisowej urządzenia  wynosi ................*zł. brutto + materiały eksploatacyjne /wymienić jakie i podać koszt -  jeśli dotyczy*/ .............................. .Po zakończeniu ww. okresów gwarancji koszt dojazdów do Zamawiającego rozliczany będzie wyłącznie na podstawie stawek za 1 km obowiązujących wg aktualnego cennika zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu zwrotu kosztów (Dz. U. nr 27 poz. 271 z p. zm) powiększony o 10%.

.........................................

/data i  podpis  Wykonawcy/

*- podać cenę, materiały odpowiednio,   ilość miesięcy;  nr zadania; adres,  niepotrzebne skreślić, podać okres itp. jeśli dotyczy