## MYJNIA-DEZYNFEKTOR

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia |  |  |
|  | Model |  |  |
|  | Rok produkcji 2020 |  |  |
| Parametry techniczne |
|  | Myjnia przelotowa jedno/dwudrzwiowa | Tak |  |
|  | Wymiary gabarytowe 650 x 625 x 1850 mm ( S x G x W) (+/- 5 %) | Tak, podać |  |
|  | Pojemność komory min.208 litrów ( +/- 5 %) | Tak |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz TFT min. 4,3” | Tak |  |
|  | Wbudowana suszarka z filtrem HEPA, wbudowana drukarka | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, przeszklone, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawiania na nich wózków wsadowych | Tak |  |
|  | Ogrzewanie elektryczne | Tak |  |
|  | 4 poziomy mycia; pojemność komory 8 tac narzędziowych wg standardu DIN | Tak |  |
|  | W pełni automatyczne sterowanie PLC z zapasowymi akumulatorami dla pełnego zabezpieczenia pamięci | Tak |  |
|  | Min. 4 programy mycia dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterowania. | Tak |  |
|  | Wszystkie programy realizowane automatycznie | Tak |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |
|  | 4 półki wysuwane niezależnie | Tak |  |
|  | Ramiona natryskowe w komorze zapewniające natrysk każdej tacy z góry i od spodu – 5 szt. | Tak |  |
|  | 2 pompy detergentów oraz 1 pompa do środka zmiękczającego wodę | Tak |  |
|  | Wybór 6+6 najczęściej używanych cykli wraz z biblioteką zapisanych cykli |  |  |
|  | Wskaźnik niskiego poziomu detergentu | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
|  | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących, min 2 czujniki przepływu detergentu | Tak |  |
|  | Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe, elementy grzewcze, rama nośna wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Pompa cyrkulacyjna o wydajności min. 750 l/min | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym oraz wyłączniki temperaturowe | Tak |  |
|  | Sygnalizacja świetlna awarii | Tak |  |
|  | Wskazanie pozostałego czasu cyklu | Tak |  |
|  | Kondensator oparów | Tak |  |
|  | Wózek do mycia obuwia operacyjnego | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta (potwierdzony aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta) na terenie województwa Zamawiającego | Tak, podać adres, dołączyć certyfikat |  |
|  | Gwarancja : min 24 miesiące |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę max: 48 godz. |  |  |
|  | Dostawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu z zakresu obsługi |  |  |

Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli:

Wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia gwarancji producenta (z opcja przedłużenia gwarancji) i rękojmię w „pełnym zakresie” tj.: wszelkie naprawy  łącznie z materiałami, i wymiany elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 24 miesiące.

- Wykonawca zapewnia minimum przez  7 lat od upływu pełnego okresu gwarancji  serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

- Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we wskazanym miejscu Szpitala, prezentację oraz szkolenie personelu przygotowujące do pracy na urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i szkolenia, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

- Objaśnienia dot. tabel z parametrami

- 1) W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia  podano jakie parametry ma posiadać oferowane przedmiot zamówienia

- Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku jakiegokolwiek parametru w urządzeniu oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert , które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu.

- Oferowane przedmioty zamówienia    mają być nieużywane i  fabrycznie nowe.