| MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W SZCZYTNIE |
| --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
| 1. ROBOTY BUDOWLANE ŚCIAN, OKŁADZIN |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 22 |
| 2 d.1 | KNR 19-01 0116-04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru | m3 | 10 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 2.2 |
| 4 d.1 | KNR 2-02 0121-01 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.8cm | m2 | 66 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 | m2 | 120 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 133 |
| 7 d.1 | KNR 2-03 0401-04 | Izolacja z papy asfaltowej odmiana 400 na lepiku asfalt.na gorąco na uprzednio zagrunt.podłożu - pozioma pierwsza warstwa - zbiorników chłodni | m2 | 18 |
| 8 d.1 | KNR 2-03 0401-06 | Izolacja z papy asfaltowej odmiana 400 na lepiku asfalt.na gorąco na uprzednio zagrunt.podłożu - pionowa pierwsza warstwa - zbiorników chłodni | m2 | 18 |
| 9 d.1 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | 178 |
| 10 d.1 | NNRNKB 202 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 | 88 |
| 11 d.1 | NNRNKB 202 1118-10 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m2 | 88 |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02 1020-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie wraz z szyldami i klamkami SZER. SKRZYDEŁ 120 CM Z OKIENKIEM DO OBSERWACJI | m2 | 58 |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02 1025-02 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie | szt. | 22 |
| 14 d.1 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 1220 |
| 15 d.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (ZMYWALNYMI DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 1220 |
| 16 d.1 | NNRNKB 202 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 68 |
| 17 d.1 | KNNR 7 0703-01 | Przegrody z tworzyw sztucznych PRZECIW DYMOWE OGNOODPORNE POSIADAJĄCE ATEST z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 | m2 | 14 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 240 |
| 19 d.1 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. | m2 | 240 |
| 20 d.1 | KNR-W 2-02 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2 | 240 |
| 21 d.1 | KNR-W 2-02 1123-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ 10 CM. | m2 | 240 |
| 2. ROBOTY SANITARNE |
| 22 d.2 | KNR-W 2-15 0113-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 118 |
| 23 d.2 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 22 |
| 24 d.2 | KNR-W 2-15 0117-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 33 |
| 25 d.2 | KNR-W 2-15 0117-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 8 |
| 26 d.2 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 8 |
| 27 d.2 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 19 |
| 28 d.2 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 7 |
| 29 d.2 | KNR-W 2-15 0234-05 | Bidety z baterią i syfonem | kpl. | 1 |
| 30 d.2 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 19 |
| 31 d.2 | KNR 2-15 0115-03 | Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm | szt. | 4 |
| 32 d.2 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 5 |
| 33 d.2 | KNNR 4 0230-05 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | 19 |
| 34 d.2 | KNR 0-35 0123-01 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego WRAZ Z BRODZIKIEM I CAŁYM OPRZYŻĄDOWANIEM | kpl. | 5 |
| 35 d.2 |  | montaż uchwytów dla niepełnosprawnych | kpl | 4 |
| 3. ROBOTY ELEKTRYCZNE |
| 36 d.3 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m | 260 |
| 37 d.3 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 260 |
| 38 d.3 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 68 |
| 39 d.3 | KNR 5-08 0209-05 | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku | m | 750 |
| 40 d.3 | KNR-W 5-08 0303-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo | szt. | 122 |
| 41 d.3 | KNR-W 5-08 0512-03 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W | kpl. | 12 |
| 42 d.3 | KNR 5-08 0309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem | szt. | 76 |
| 43 d.3 | TZKNBK XVII 51-08 | Instalowanie plafoniery typu KINKIETU na cegle lub betonie | szt | 11 |
| 44 d. | KNR-W 5-08 0516-05 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych -2x40W - końcowych | kpl. | 32 |
| 45 d.3 | KNR-W 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach | szt. | 1 |
| 46 d.3 | KNR-W 5-08 0312-04 | Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych 25A 2-bieg. | szt. | 4 |
| 47 d.3 | KNR-W 5-08 0405-03 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 | szt | 1 |
| 48 d.3 | KNR 5-08 0812-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 265 |
| 49 d.3 | analiza indywidualna | Montaż istalacji przyzywowej TABLICA PRZYWOŁAWCZA+ 19 punktów | szt | 1 |
| 4. GAZY MEDYCZNE |
| 50 d.4 | niekatalogowa | Wykonanie instalacji gazówmedycznych (TLEN + PRÓŻNIA) Z MONTAŻEM SZAFY SYGNALIZACYJNEJ GAZÓW MEDYCZNYCH | szt | 19+19 = 38.000 |
| 51 d.4 | niekatalogowa | Zakup i montaż odbojoporęczy dopuszczonych do użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej | m | 75 |
| 52 d.4 | niekatalogowa analiza indywidualna | zakup i montaż narożników ściennych wys. 1.2 m dopuszczonych do użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej. | szt | 44 |
| 53 d.4 | niekatalogowa | Zakup i montaż odbojnic na ścianach w salach chorych. dopuszczonych do użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej | m | 145 |
| 54 d.4 | niekatalogowa analiza indywidualna | Montaż mediów do instalacji "MYJNI-DEZYNFEKTORA" | kpl. | 2 |
| 55 d.4 | niekatalogowa | Roboty nie przewidziane niniejszym opracowaniem wynikające z charakteru budynku których konieczność stwierdzono podczas dokonywania wizji lokalnej niezbędnej dla prawidłowego przygotowania oferty. | kpl | 1 |

.

.