Załącznik 2.2

Warunki oferty:

1. Gwarancja przez okres trwania umowy, bezpłatne przeglądy serwisowe (półroczne i roczne) wraz z zestawami konserwacyjnymi przez okres trwania umowy – zapis ten dotyczy obu analizatorów.

2. Wykonawca zapewnia dostawę analizatora, instalację i szkolenie na koszt własny.

3. Wykonawca zapewni dostawę na koszt własny przez okres trwania umowy następujących materiałów kontrolnych:

-  Lyphochek Unassayed Chemistry Control Level 1 (50x10ml, 2 opakowania)

-  Lyphochek Unassayed Chemistry Control Level 2 (50x10ml, 2 opakowania)

-  RIQAS Chemistry Control (50 parametrów).

4. Wykonawca zakupi na koszt własny i dostarczy na rzecz Zamawiającego wirówkę do Pracowni Biochemii. Opis przedmiotu:

-  wirówka MPW-352 – stołowa wirówka laboratoryjna przeznaczona do użytku ogólnego

-  dane techniczne – moc-600W, objętość-1000ml, promień wirowania – 90-18000rpm, RCF – 30065xg, z wentylacją, rozpoczęcie pracy po osiągnięciu ustawionego czasu, bezobsługowy silnik indukcyjny, nowoczesny układ programowania, duży wyświetlacz graficzny LCD

-  wyposażenie:

- Wirnik horyzontalny 4x200ml, Nr 12436  – 1 sztuka

- Pojemnik okrągły 200ml (śr. 56,5/100mm) na butelki i wkładki redukcyjne, Nr 13437  – 4 sztuki

- Wkładki redukcyjne 7x7ml (śr. 13,5x100mm), Nr 14106 -  4 sztuki

- Wkładki redukcyjna 5x15ml (śr. 16.7x110mm), Nr 14111  -  4 sztuki.

5. Wykonawca przekaże kwotę 15 tys. netto na modernizację Laboratorium Analitycznego.