Załącznik nr 2 poz.2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: pompy inwazyjne -dwustrzykawkowe- 8 szt.

Producent:		………………………….

Kraj pochodzenia:	…………………………

Oferowany model:	……………………………

Rok produkcji:		………………………….

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa - 8  kpl.

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Posiadane certyfikaty ( podać) | Tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (wys. X, szer. X gł.) | Podać |  |
| 3. | Masa z akumulatorem | Podać |  |
| 4. | Zasilanie sieciowe i awaryjne z wewnętrznej baterii ładowanej w czasie pracy pompy z zasilania z sieci – przełączanie awaryjne automatyczne | 220/230 V, 50/60 Hz +/_10 % |  |
| 5. | Czas pracy pompy przy zasilania z baterii min. 3 godziny, przy wykorzystaniu dwóch torów z maksymalna wydajnością | Tak |  |
| 6. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | Tak |  |
| 7. | Mocowanie na statywie | Tak |  |
| 8. | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać adres, telefon | Podać |  |
| 10. | W okresie gwarancji na czas ewentualnej naprawy, Dostawca zapewni urządzenie zastępcze na swój koszt, a okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy | Tak |  |
| 11. | Szybkość podaży programowana od 0,1 do 99,9ml/h z dokładnością do 0,1ml/h | Podać |  |
| 12. | Możliwość stosowania strzykawek wymiennie na obu torach | Tak |  |
| 13. | Alarmy- sygnalizacja dźwiękowa i świetlna: KVO, okluzja, koniec infuzji, rozładowane baterie, brak zasilania z sieci, pusta strzykawka | Tak |  |
| 14. | Ciśnienie okluzji 930 hPa | Tak |  |
| 15. | Możliwość niezależnego programowania szybkości podawania dla każdego toru oddzielnie | Tak |  |
| 16. | Możliwość kontrolowania dawki uderzeniowej na wyświetlaczu przepływu | Podać |  |
| 17. | Funkcja KVO i STAND -BY | Tak |  |
| 18. | Pompa współpracująca ze strzykawkami o objętościach od 10 ml do 60 ml | Tak , podać jakie |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w jez. polskim | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji(poza materiałami eksploatacyjnymi).

............................................................                                      ..................................................

/ miejscowość; data/                                                            /podpis osoby upoważnionej/