# Załącznik nr 2.3.2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot zamówienia:

mikroskop biologiczny  z systemem optycznym- 1 szt.

Producent:		………………………….

Kraj pochodzenia:	…………………………

Oferowany model:	……………………………

Rok produkcji:		………………………….

| L.P. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymóg | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System optyczny |  |  |
| 1 | Długość obiektywów min. 60 mm | TAK |  |
| 2 | Stolik krzyżowy prawostronny, pokrętła x-y w jednej osi, możliwość stosowania 2 preparatów, mechanizm automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości widzenia preparatu (wymiana preparatu bez konieczności używania śrub ogniskowania mikro/makro) | TAK |  |
| 3 | Nasadka okularowa z możliwością ustawienia 2 położeń wysokości okularów | TAK |  |
|  | Jasne pole |  |  |
| 1 | Misa rewolwerowa czterogniazdowa, pochylona do wewnątrz statywu. | TAK |  |
| 2 | Wbudowany oświetlacz halogenowy 6V30W w przedniej części statywu. Wymiana żarówki bez przekręcania mikroskopu i używania narzędzi. Na zasadzie wysunięcia przedniego panelu osłaniającego żarówkę. | TAK |  |
| 3 | Przysłona polowa | TAK |  |
|  | Nasadka okularowa i okulary |  |  |
| 1 | Ergonomiczna nasadka okularowa dwuoczna, z możliwością ustawiania 2 położeń wysokości okularów. | TAK |  |
| 2 | Okular 10x, pole widzenia 20mm, 2 szt. |  |  |
|  | Kondensor |  |  |
| 1 | Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z przysłoną |  |  |
| 2 | Filtr niebieski |  |  |
|  | Obiektywy PLAN Achromat |  |  |
| 1 | PLAN Achromat o powiększeniach :4x N.A.0.10 | TAK |  |
| 2 | PLAN Achromat o powiększeniach :10x N.A.0.25 | TAK |  |
| 3 | PLAN Achromat o powiększeniach :40x N.A.0.65 | TAK |  |
| 4 | PLAN Achromat o powiększeniach :100x oil, N.A.1.25 | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 1 | Kabel zasilacza | TAK |  |
| 2 | Zapasowa żarówka halogenowa 6V-30W- 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Olejek immersyjny syntetyczny – nieschnący – 8cc | TAK |  |
| 4 | Pokrowiec na mikroskop- 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |
| 6 | Adres, siedziba serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  |
| 7 | Dostawa na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji(poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................dnia ..................		                 ...............................................................

podpis i pieczęć uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy