Bakteriologia                                                                                                                   załącznik 2.2.3

##### Wymagania dla podłoży, krążków antybiotykowych i lateksów

| Lp. | Wymagania (warunki progowe) | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie podłoża muszą pochodzić wyłącznie od producentów posiadających certyfikat ISO 13485:2003, co powinno być udokumentowane odpowiednimi certyfikatami producenta |  |
| 2. | Przez cały czas obowiązywania umowy dostarczane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta |  |
| 3. | Wymagane jest dołączenie do oferty instrukcji technicznych w języku polskim dla każdego oferowanego podłoża i testów lateksowych, zawierające co najmniej: |  |
| A/ | szczegółowe informacje o składzie podłoża i jego pH |  |
| B/ | przeznaczeniu podłoża i testów |  |
| C/ | warunkach i okresie przechowywania |  |
| D/ | kontroli jakości |  |
| E/ | interpretacji odczytu w przypadku podłoży identyfikacyjnych i/lub selektywnych czy różnicujących |  |
| F | Interpretacji odczytu testów lateksowych |  |
| 4. | Gotowe podłoża na płytkach muszą być rozlane na płytki z żebrami wentylacyjnymi i posiadać na każdej płytce czytelne datę ważności, numer serii produkcji i nazwę podłoża |  |
| 5. | Płytki muszą być pakowane szczelnie po 10 lub 20 w folię a następnie - w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym. Każde pudełko musi być czytelnie oznakowane nazwą producenta, nazwą podłoża terminem produkcji oraz numerem serii produkcji |  |
| 6. | Do każdej dostawy musi być załączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, określający spełnianie wymagań wg EUCAST |  |
| 7. | Wszystkie podłoża na płytkach muszą mieć gładką, pozbawioną jakichkolwiek nierówności powierzchnię, nie mogą zawierać nadmiernej ilości wody kondensacyjnej, |  |
| 8. | Wszystkie nierówności powierzchni lub nadmiar wody kondensacyjnej lub nadmierne wysuszenie podłoża będą podstawą do reklamacji jakości całej dostarczonej serii danego podłoża. |  |
| 9. | Do każdej dostawy musi być załączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii. |  |
| 10. | Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim, |  |
| 11. | Rejestracja wykonanych badań w formie bazy danych, |  |
| 12. | Automatyczna identyfikacja pałeczek Gram /-/ fermentujących i niefermentujących , gronkowców, paciorkowców, beztlenowców i drożdżaków, |  |
| 13. | Automatyczne oznaczenie lekowrażliwości dla pałeczek Gram/-/ fermentujących i niefermentujących , gronkowców, paciorkowców, bakterii z rodzaju Haemophilus, beztlenowców i drożdżaków przy użyciu zestawów antybiogramowych zgodnie z zaleceniami EUCAST, |  |
| 14. | Oznaczenie mechanizmów metycylinooporności, gronkowców, ESBL, HLAR, |  |
| 15. | Rozdzielne testy identyfikacyjne i antybiogramowe, |  |
| 16. | Czytnik testów identyfikacyjnych i antybiogramowych z wbudowanym komputerem i drukarką, |  |
| 17 | Komputer zewnętrzny PC z drukarką i pakietem OFICE |  |
| 18. | Wyposażenie: Pipeta elektroniczna, Densimat (urządzenie do opisywania gęstości zawiesiny bakteryjnej), |  |
| 19. | Program statystyczno-epidemiologiczny. |  |
| 20. | Podłoża na płytkach mają być dostarczane na koszt sprzedającego, sukcesywnie co dwa tygodnie przez cały czas trwania umowy. Wielkość każdorazowej dostawy może być modyfikowana przez nabywcę na bieżąco. Transport podłoży powinien odbywać się w sposób gwarantujący odpowiednią jakość dostawy (m.in. zabezpieczenie przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych). |  |

______________________________					______________________________

miejscowość, data								/podpis pełnomocnika/