Zał. 2.3.3

Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników i aparatury

do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach.

| PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE |
| --- |
|  | Odczynniki | Odpowiedź TAK lub NIE |
|  | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań podanych w arkuszu kalkulacyjnym |  |
|  | Wymagane jest badanie grupy krwi z oznaczaniem izoaglutynin grupowych (anty-A, anty-B, anty- D ctl/0-A1-B) mikrometodą kolumnową żelową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami składające się z 6 mikrokolumn. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
|  | Wymagane jest badanie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-D, anty-D, ctl, AHG | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
|  | Do potwierdzenia grupy krwi AB0 RhD mikrometodą kolumnową wymagane są odczynniki (anty-A, anty-B, anty-D) z innych klonów niż wymienione w pkt.2 i 3. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
|  | Wymagane jest badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną karty złożone z 6 mikrokolumn. |  |
|  | Wymagane jest wykonanie próby zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi w pośrednim teście antyglobulinowym. |  |
|  | Wymagane jest aby skrócone badanie grupy krwi dawców (anty-A; anty-B; anty-D) wykrywało antygen D(VI+), a u biorców – D(VI-) |  |
|  | Wymagana jest badanie Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl |  |
|  | Bezpłatne uczestnictwo w międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie rozszerzonym do metod kolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem - 4 razy |  |
|  | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione żelowym podłożem separującym |  |
|  | Wymagane jest, aby krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych w PTA-LISS oraz oznaczania izoaglutynin grupowych (0-A1-B) były gotowe do użycia (zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%). Krwinki do screeningu przeciwciał w PTA-LISS konfekcjonowane w opakowaniach nie większych niż 100 oznaczeń. |  |
|  | Wymagany jest termin ważności odczynników– minimum 9 miesięcy od daty dostawy |  |
|  | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% |  |
|  | Wymagane są dostawy odczynników (wg harmonogramu) transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (krwinki wzorcowe 2-8 st. C, mikrokarty 4-25 st. C), a wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik. |  |
|  | Wymagane jest, aby przechowywanie mikrokart było możliwe w temp. pokojowej (18-25 st. C) |  |

|  | Aparatura |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagana jest automatyczna pipeta multidozująca dedykowana do systemu – 2 sztuki |  |
|  | Wymagana jest wirówka do mikrokart na max. 6 miejsc – 2 sztuki |  |
|  | Sprzęt nowy lub używany – nie starszy niż 2008 r. |  |
|  | Wymagane jest, aby bezpłatna gwarancja obejmowała okres trwania umowy i była połączona z coroczną walidacją urządzeń |  |
|  | Wymagana jest reakcja serwisu na zgłoszony problem do 24 godzin |  |

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

……………………..

Podpis Wykonawcy